## Slide 1
CIÊNCIAS DO AMBIENTE - UTFPR
Mobilidade Urbana e Sustentabilidade no Centro de Curitiba
Estrutura do Desenvolvimento e Lógica de Engenharia da Solução
Equipe Multidisciplinar de Engenharia:
Giovane Limas Salvi (RA: 2355841) | Rafael Bergo (RA: 2387190) | Gabriel Mororó (RA: 2306298)
Engenharias de Computação, Elétrica (Automação), e Mecânica

## Slide 2
FLUXO GERAL DO TRABALHO
Arquitetura e Integração das Engenharias
Engenharia de Sistemas e Fluxo de Dados
• Abordagem sistêmica e realimentada da mobilidade central.
• Integração de dados lógicos com hardware e eficiência térmica.
• Fluxo dinâmico de tráfego físico gerando estatísticas de filas.
• Algoritmos corretivos reprogramam semáforos no CCO URBS.
• Otimização de torque nos motores reduz CO₂ e poluição acústica.
• Validação dos resultados através de simulação computacional.
Divisão de Responsabilidades Técnicas
• Computação (Giovane Salvi):
- Modelagem da malha viária (.osm) e geração probabilística da frota.
- Desenvolvimento de algoritmos XML de controle atuado (TLS).
• Elétrica & Automação (Rafael Bergo):
- Projeto de sensoriamento IP virtual e malha de realimentação.
- Projeto físico-matemático de Onda Verde (Offsets do corredor).
• Engenharia Mecânica (Gabriel Mororó):
- Dinâmica térmica de aceleração (torque) e curvas HBEFA3.
- Script Python para parser de logs XML e atenuação acústica.

## Slide 3
MODELAGEM E ALGORITMOS DE CONTROLE
Computação (Giovane Limas Salvi)
Pipeline de Dados e Distribuição de Frota
• Rede compilada via netconvert com '--junctions.join' para simplificar nós redundantes.
• Script Python automatizando o mapeamento probabilístico da frota central:
Veículo | Proporção | Classe no SUMO
Carros comuns | 60,0% | PC_G_EU4 (Gasolina)
Motocicletas | 16,0% | motorcycle (Gasolina)
SUVs / Utilitários | 13,0% | passenger (flex)
Vans de Entrega | 5,0% | delivery (diesel)
Caminhões / Ônibus | 6,0% | HDV_D_EU4 (diesel)
Lógica de Controle Atuado (XML)
• Configuração de semáforos adaptativos (tipo 'actuated' no XML).
• Tempos de fases determinados pela presença real de veículos.
• Parâmetros de extensão de tempo programados na rede:
- maxGap = 3.0s: limite temporal de espaçamento entre veículos.
- detectorGap = 2.0s: tempo de extensão de verde por veículo.
- passingTime = 2.0s: tempo seguro de travessia do detector.
• Execução de roteamento livre de erros viários via duarouter.

## Slide 4
SENSORES, CONTROLE E SINCRONISMO
Elétrica e Automação (Rafael Bergo)
Arquitetura Física de Sensoriamento IoT
• Laços indutivos virtuais programados na via de tráfego.
• Posicionamento físico dimensionado a 40 metros da retenção.
• Recuo otimizado para conter fila de até 7 automóveis médios.
• Dimensionamento: 7 veículos x 5,5m espaçamento ≈ 38,5m.
• Reaproveitamento de câmeras IP existentes da URBS.
• Regiões de Interesse (ROI) via software eliminam quebra de asfalto.
Controle em Malha Fechada e Onda Verde
• Diagrama de blocos de realimentação ativa (Malha Fechada).
• Sincronismo calculado de Onda Verde (Offset = d / v) para velocidade de cruzeiro de 40 km/h (11,11 m/s):
Corredor Floriano | Distância | Offset
Interseção 1 (Referência) | 0 m | 0 s
Interseção 2 | 222 m | 20 s
Interseção 3 | 444 m | 40 s
Interseção 4 | 666 m | 60 s

## Slide 5
TERMODINÂMICA DE COMBUSTÃO E DADOS AMBIENTAIS
Mecânica (Gabriel Mororó)
Eficiência Térmica e Equivalência HBEFA3
• Arranques da inércia exigem picos de torque e misturas ricas.
• Integração estequiométrica de curvas HBEFA3 calibradas no SUMO:
Classe do Veículo | Curva HBEFA3 | CO₂ Idle (Médio)
Leves (Gasolina/Flex) | PC_G_EU4 | 2,50 g/min
Motos (Gasolina) | motorcycle | 1,20 g/min
Utilitários Médios | LCV_flex_EU4 | 3,20 g/min
Pesados (Diesel) | HDV_D_EU4 | 9,50 g/min
Parser de Logs XML e Modelagem Acústica
• Desenvolvimento de script Python para ler outputs da simulação.
• Parsing de tripinfo-output.xml e summary.xml gerados na execução.
• Consolidação de dados de tempo de fila, consumo e emissões de CO₂.
• Análise de atenuação acústica urbana baseada nos ciclos de freios:
- Redução calculada de 3 a 5 dB(A) nos eixos arteriais críticos.
- Atenua o freia-e-arranca ruidoso de ônibus diesel pesados.
- Adequação aos limites saudáveis da norma ABNT NBR 10151.

## Slide 6
PROJETO CIÊNCIAS DO AMBIENTE
Resultados Práticos: Simulação Completa
Métrica de Desempenho | Manhã As-Is | Manhã To-Be | Tarde As-Is | Tarde To-Be | Impacto Máx.
Veículos Concluídos (Escoamento) | 15.913 veíc. | 17.118 veíc. | 16.362 veíc. | 19.191 veíc. | +17.29% (Vazão)
Tempo Médio de Viagem | 703,6 s | 436,4 s | 754,3 s | 455,9 s | -39.56% (Viagem)
Tempo Médio de Espera (Filas) | 314,7 s | 53,1 s | 361,5 s | 67,2 s | -83.11% (Espera)
Consumo de Combustível | 11.343.957 L | 8.208.770 L | 12.448.560 L | 9.633.984 L | -27.64% (Consumo)
Emissões de CO₂ | 35.684 kg | 25.834 kg | 39.162 kg | 30.321 kg | -27.60% (CO₂)
• Lógica Adaptativa no CCO: O tempo de fila caiu de 6 minutos para apenas 1 minuto (redução de mais de 81% na tarde).
• Eficiência de Consumo: Redução de 27% nas emissões globais da rede, salvando 18,69 toneladas de CO₂ por dia.

## Slide 7
COMPARATIVO VISUAL AS-IS VS TO-BE
Análise Gráfica de Tráfego e Emissões
Melhoria nos Tempos de Tráfego (Pico Tarde)
Chart: 
| Tempo de Viagem (s) | Tempo em Fila (s)
As-Is (Estático) | 754.3 | 361.5
To-Be (Atuado) | 455.9 | 67.2
Redução de Emissões de CO₂ (kg)
Chart: 
| Pico Manhã (9000s) | Pico Tarde (7200s)
As-Is (Estático) | 35684 | 39162
To-Be (Atuado) | 25834 | 30321

## Slide 8
PROJETO CIÊNCIAS DO AMBIENTE
Eficiência Ecológica e Prova Matemática
Cálculo da Emissão Evitada em Marcha Lenta
CO₂ Evitado = N × Δt × Fator_idle
• Mapeamento de parâmetros dinâmicos da tarde para alimentar a equação de queima estequiométrica:
Parâmetro | Descrição Física | Valor Aplicado
N | Veículos escoados (tarde) | 19.191 veíc.
Δt | Espera ociosa poupada | 4,905 min / veíc.
Fator_idle | Emissão média em marcha lenta | 3,12 g/min
CO₂ Salvo | Emissão evitada direta | 293,7 kg CO₂
Impacto Ecológico Central Consolidado
• Economia Atmosférica Diária de CO₂:
- Redução diária nos picos: 18,69 toneladas de CO₂.
- Redução acumulada por ano letivo: mais de 4.800 toneladas.
- Equivalente ecológico de plantar mais de 34.000 árvores.
• Redução e Melhoria da Pressão Acústica:
- Queda de 3 a 5 dB(A) medida nos eixos de maior tráfego.
- Eliminação de picos de ruído mecânico de veículos a diesel.
- Níveis acústicos adequados aos padrões da NBR 10151.

## Slide 9
VIABILIDADE FÍSICA E COMUNICACIONAL
Integração Operacional: CCO URBS & Firmware
Arquitetura Física da Solução
• Fibra óptica ligando câmeras e semáforos ao CCO URBS.
• Transmissão de streams de vídeo centralizada em tempo real.
• Servidores centrais de análise de imagens geram laços virtuais.
• Instruções de controle dinâmicas são enviadas aos cruzamentos.
• Aproveitamento de infraestrutura evita escavações de pavimentos.
Lógica do Firmware e Protocolo de Controle
• Comunicação local entre CCO e campo via NTCIP 1202 e sincronismo via NTP/GPS. Detalhes dos componentes:
Componente | Protocolo / Tec. | Função Operacional
Câmeras IP | H.264 / ONVIF | Mapeamento ROI virtual
Servidor CCO | Python / OpenCV | Cálculo de fila local
Semáforos | NTCIP 1202 | Força fase (Force Off)
Sincronismo | Servidores NTP | Estabilidade de offsets

## Slide 10
SÍNTESE DAS ENGEMHARIAS
Conclusões Técnicas e Integração Prática
Validação da Abordagem Multidisciplinar
• Fim do isolamento entre engenharias no design de soluções ambientais.
• Algoritmos lógicos (Computação) conectados ao sincronismo físico (Elétrica) e validados termodinamicamente (Mecânica).
• Otimização semafórica por software como alternativa de alta viabilidade e baixíssimo custo.
• Redução líquida imediata de 18,69 toneladas de CO₂ diárias na malha central de Curitiba.
• A engenharia aplicada diretamente ao bem-estar e à saúde pública no ambiente urbano.
"A engenharia multidisciplinar transforma a infraestrutura de tráfego em uma barreira de proteção socioambient."

## Slide 11
Obrigado!
Perguntas & Discussão
Grupo de Consultoria Multidisciplinar UTFPR